初识家用电器和电路

一、教材分析

从课程标准角度来说，本节课要求知道电源和用电器，能从能量转化的用度认识电源和用电器；初步认识电流、电路和用电器，会连接简单电路，能根据电路实物连接正确的电路图；根据电路图连接简单的电路，了解电路的三种状态及短路的危害。

从知识内容角度来说，本节内容主要介绍了几种常用的家用电器和电路图，安排了“观察手电筒”和“怎样使一个灯泡亮起来”两个活动。这些内容既是学生学习电学的准备知识，又是生活中必备的知识，所以它在整个电学部分中有着极其重要的地位。

二、学情分析

本节内容可分为两部分，一部分为“电源和用电器”，另一部分为“电路和电路图”。对于“电源和用电器”：大多数学生都见过并用过一些，但从能量转化角度思考较少，不过这部分内容对学生的思维能力要求不高；而对于“电路和电路图”：感性和理性的认识基础都不足，尤其是电路图的规范画法是本节课的难点。要突破难点，必须充实相关的练习，加上教师点拨、同伴互助，方可水到渠成。

三、教学目标设计

1.知识与技能

（1）知道电源是能持续供电的装置，了解直流电源和交流电源。

（2）初步认识家用电器，通过实例知道用电器是将电能转化为其它形式能的装置。

（3）通过实验认识电路及组成，知道通路、断路和短路，了解短路的危害。

（4）会连接简单的电路，熟悉常用的电路元件及符号，会画简单的电路图。

2.过程与方法

（1）引导学生对各种家用电器进行分类。

（2）通过观察和联系实际来认识常用的各种电源和用电器。

（3）通过活动“观察手电筒”和“怎样使一个灯泡亮起来”，体会电路的组成及各部分的作用。

3.情感态度与价值观

（1）通过观察和讨论，了解家用电器使我们的生活发生了哪些变化。

（2）通过活动激发学生学习兴趣，在理论联系实际的过程中体验物理学的作用。

（3）增强节约用电意识。

四、教学重点、难点

教学重点：各种电源的能量转化，各种用电器的能量转化及短路的危害和防止。

教学难点：正确画出电路图。

五、教学过程设计与分析

| 教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 拆 1.激趣导入 第二部分 认 认识电路组成 第三部分 画 3.会画电路图 | 师：随着科学技术的高速发展，各种家用电器应运而生，使我们的生活发生了日新月异的变化。今天我们来学习初识家用电器和电路（板书课题） 师：下面我们看一下这张图。从图像我们可以看到各种各样的灯，今天我们就以小灯泡为例来研究？ 下面我们以最简单的手电筒为例来分析？ 师：要想了解手电筒内部结构最直接的办法是？ 生：拆 拆解手电筒 师：我这边有一个手电筒，你们手边也有一个手电筒，我拆一个，你们拆一个，比一比谁拆的快。 师：拆完之后我们来对比一下，不论新旧手电筒，谁用电？ 生：灯泡 师：在物理学中我们把它称之为用电器？ 师：谁供电？ 生：电池 师：在物理学中我们把它称之为电源？ 师：谁在走？ 生：电流 师：在哪走？ 生：电线 师：还有什么？ 生：开关 师：了解了电路组成之后，你还能把拆的电路装回去，重新使小灯泡发光吗？我们一起把它装起来。 电路组成一：用电器 师：我们来看一下身边用电器有哪些，你能对他们进行分类吗？分类标准是什么？ 生：学生作答 师：如果从能量的角度怎么分类？ 生：学生作答 师：用电器的定义：利用电能进行工作的装置。 师：从能量的转化观点来看，用电器是把电能转化为其他形式的能。 电路组成二：电源 师：我们刚刚给灯泡供电的电池叫干电池，这种的叫1号电池，除此之外，还有什么样的？ 生：5号、7号、纽扣 师：还有什么样的电源？ PPT展示蓄电池、太阳能电池板 师：下面我们看这个装置，有电池，有灯泡，它能发光，现在我把电池拿掉，它还能发光吗？ 找说能的同学上来演示 师：我们把这个装置叫发电机，PPT中的这些装置都叫电源，他们的作用是什么？ 生：供电 师：像这个手摇发电机我不摇它，它能供电吗？所以它们要怎么样供电？ 生：持续供电 师：对，像这样能持续供电的装置我们把它叫电源。从能量的角度看，电源的作用是什么？ 生：学生列举各种电源的能量转化形式。 师：可见，电源是把其他形式的能转化为电能的装置 师：我们来看一下蓄电池和太阳能电池板与干电池，他们有一些不同，蓄电池电用完之后我们可以对它进行充电，请问充电过程中它的能量转化形式是？ 生：电能转化为机械能 师：此时，这个蓄电池和太阳能电池板还是电源吗？ 生：不是，是用电器 师：同样我们也可以将电源进行分类？以电流方向为依据可分为直流电源和交流电源，电流方向是固定不变的叫直流电，而电流方向是呈周期性变化的叫交流电，下面我们来验证干电池是直流电还是交流电，器材利用手边的这个叫发光二极管，它有一个重要特性就是单向导电性，电流从长脚针流入，短脚针流出，它就能发光，反之则不发光。 生：学生动手操作 师：干电池是直流电还是交流电？ 生：直流电 师：它的正极在哪，负极在哪？ 生：正极在凸出的部分，负极在平的 师：根据二级管发光情况我们可以确定电流是从电源的哪一极流出，回到哪一极？ 生：从正极流出，回到负极 师：中间经过谁 生：用电器 师：那这个手摇发电机呢，我们也来验证一下。是直流电还是交流电 生：交流电 电路组成三：导线 师：只有电源和灯泡，灯泡能发光吗？需要什么？ 生：不能，需要导线 师：这些都是导线，它的作用是提供电流路径。 电路组成四：开关 师：如何控制灯泡的亮与灭？需要什么？ 生：开关 师：这些都是开关，它的作用是控制电路的通断。 师：这两幅图是开关的两种状态：“断开”和“闭合”。在连接电路时开关应该处于哪种状态？ 生：断开 师：还是这个灯泡，你能不能用多种方法让它发光。提示：可以拆 师：我们把这几种方法对比一下，看一下它们的优缺点？ 分析不同方法的优缺点 小结 师：通过对比我们可以发现，要想一个灯泡发光，并且可以控制它，需要几部分，如果是其他用电器呢，所以组成电路的最基本结构需要四部分：用电器、电源、导线、开关。它们的作用分别是？ 电路就是用导线把电源、用电器、开关等元件连接起来组成的电流路径。 师：介绍电路的三种状态：通路、电路、短路 让学生体验短路的危害，用导线将电源两极直接相连，看看有什么感觉。教师演示电源短路的危害，在连接电路时绝对禁止电源短路。 师：在研究复杂电路时，有时手边没有器材，我们可以采用画图的方式来研究，那么在画图时画出每个元件的实物图太复杂了，所以在物理学中我们用电路元件符号表示电路连接的图，叫作电路图。 师：下面我们看一下几种常用的电路元件及其符号 教师介绍 师：你能画出该电路的电路图吗？画的时候要注意什么？ ①横平竖直 ②长方形 ③非拐角 ④一一对应 | 观察 思考 分组实验 观察 思考 作答 小组合作 观察 思考 作答 学生作答 展示手摇发电机，让学生演示，使灯泡发光 思考 学生作答 思考 作答 小组合作 思考 作答 教师演示 观察 思考 观察 思考 小组合作 将学生的方法拍下投屏 思考 作答 学生活动 演示实验 观察 思考 | 通过实际动手拆解手电筒，激发学生学习物理的兴趣 由新旧两个手电筒拆解对比得出电路的基本组成 通过分类活动，让学生意识到用电器是利用电能进行工作的装置，并了解不同的用电器将电能转化为其他形式的能 通过回忆、图片、演示等多种方式让学生知道生活中哪些是电源 尝试分析他们的能量转化形式 对于可充电电源要注意它在充电和放电时作用不同 通过使二极管发光这个小实验，让学生切身体会到电流是有方向的，以便后面进一步学习电流 导线和开关学生在生活中接触的比较多，也比较简单可快速过去 通过实验：多种方法使小灯泡发光，不仅增强学生学习兴趣，还可以通过对比分析出组成电路的最基本结构需要：用电器、电源、导线、开关 了解画电路图为以后解决复杂电路做铺垫 |

六、板书设计

初识家用电器和电路

一、电路组成

用电器    将电能转化为其他形式的能

电源      将其他形式的能转化为电能

导线      提供电流路径

开关      控制电路的通断

二、电路

三种状态：通路、断路、短路

三、电路图